## Slide 1
ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

## Slide 2
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 1
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
FeF3 + H2O → Fe2O3 + HF
при температуре 800 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 2
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
LaF3 + H2O → La2O3 + HF
при температуре 400 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 3
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
SiO2 + F2 → SiF4 + O2
при температуре 900 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 3
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 4
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
Na2O + HF → NaF + H2O
при температуре 500 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 5
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
Fe2O3 + HF → FeF3 + H2O
при температуре 600 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 6
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
La2O3 + HF → LaF3 + H2O
при температуре 700 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 4
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 7
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
SiF4 + H2O → SiO2 + HF
при температуре 500 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 8
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
GeO2 + HF → GeF4 + H2O
при температуре 900 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 9
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
MoO3 + SF6 → MoF6 + SO3
при температуре 1000 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 5
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 10
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
UO2F2 + H2 → UO2 + HF
при температуре 700 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 11
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
ZnO + F2 → ZnF2 + 0,5O2
при температуре 600 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 12
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
WF6 + H2O → WO2F2 + HF
при температуре 800 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 6
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 13
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
ZnO + 2HF → ZnF2 + H2O
при температуре 500 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 14
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
CaO + F2 → CaF2 + O2
при температуре 500 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 15
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
UF6 + H2 → UF4 + HF
при температуре 900 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 7
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 17
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
UF6 + H2O = UO2F2 + O2
при температуре 1200 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 16
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
U3O8 + SF6 → UF6 + SO3 + O2
при температуре 500 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 18
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
UF6 + H2 = UF4 + 2HF
при температуре 900 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.

## Slide 8
ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
Задание № 20
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
Al2O3 + F2 → AlF3 + O2
при температуре 1300 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 19
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
Ag2O + HF → AgF + H2O
при температуре 600 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.
Задание № 21
Уравняйте реакцию и рассчитайте значения ΔG°T и lgKp используя различные методы расчета для реакции:
B2O3 + HF → BF3 + H2O
при температуре 700 °С. Объясните, возможно ли протекание этой реакции при указанной температуре? Почему? Сравните значения, полученные разными методами.