## Slide 1
7. МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ЗАЩИТЫ ОТ γ-ИЗЛУЧЕНИЙ

## Slide 2
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.5. Оператору при работе со смесью радиоактивных продуктов деления с эффективной энергией Eэф, МэВ пришлось изменить расстояние с r‘, м до r", м.
Какой толщины х, см должен быть свинцовый экран, если при работе на расстоянии r‘, м соблюдалась предельно допустимая экспозиционная доза. Предусмотреть двукратный запас n = 2. Источник считать точечным изотропным.
№ | Eэф, МэВ | r‘, м | r", м
1 | 1,35 | 0,3 | 6
2 | 1,36 | 0,5 | 59
3 | 1,37 | 1,0 | 11
4 | 1,38 | 1,3 | 36
5 | 1,39 | 1,5 | 56
6 | 1,40 | 2,0 | 15
7 | 1,41 | 2,3 | 7
8 | 1,42 | 2,5 | 52
9 | 1,43 | 3,0 | 37
10 | 1,44 | 3,3 | 21
11 | 1,45 | 3,5 | 68
12 | 1,46 | 4,0 | 13
13 | 1,47 | 4,3 | 23
14 | 1,48 | 4,5 | 46
15 | 1,49 | 5,0 | 45
№ | Eэф, МэВ | r‘, м | r", м
16 | 1,51 | 5,3 | 14
17 | 1,52 | 5,5 | 35
18 | 1,53 | 6,0 | 12
19 | 1,54 | 6,3 | 57
20 | 1,55 | 6,5 | 8
21 | 1,56 | 7,0 | 34
22 | 1,57 | 7,3 | 53
23 | 1,58 | 7,5 | 47
24 | 1,59 | 7,8 | 81
25 | 1,60 | 8,0 | 5
26 | 1,61 | 8,3 | 18
27 | 1,62 | 8,5 | 35
28 | 1,63 | 8,7 | 94
29 | 1,64 | 9,0 | 27
30 | 1,65 | 9,5 | 59

## Slide 3
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.5.
№ | Eэф, МэВ | r‘, м | r", м
31 | 1,66 | 9,7 | 29
32 | 1,67 | 10,0 | 63
33 | 1,68 | 10,3 | 31
34 | 1,69 | 10,8 | 65
35 | 1,70 | 11,0 | 34

## Slide 4
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.6. Для градуировки дозиметра применяется точечный изотропный радионуклид N активностью A, мКи. Определить время работы t при 6-дневной рабочей неделе без защиты, чтобы обеспечить предельно допустимую эквивалентную дозу для персонала категории А. Расстояние от источника до оператора r , м. Ослаблением и рассеянием γ-излучения в воздухе пренебречь. ……………..Р или 10–3 Зв.
№ | Источник N | A, мКи | r, м
1 | 16N7 | 35 | 1,85
2 | 22Na11 | 36 | 1,86
3 | 24Na11 | 37 | 1,87
4 | 41Ar18 | 38 | 1,88
5 | 42K19 | 39 | 1,89
6 | 51Cr24 | 40 | 1,90
7 | 52Mn25 | 41 | 1,91
8 | 54Mn25 | 42 | 1,92
9 | 56Mn25 | 43 | 1,93
10 | 59Fe26 | 44 | 1,94
11 | 57Co27 | 45 | 1,95
12 | 60Co27 | 46 | 1,96
13 | 54Cu29 | 47 | 1,97
14 | 65Zn30 | 48 | 1,98
15 | 95Zr40+95mNb41 | 49 | 1,99
№ | Источник N | A, мКи | r, м
16 | 95Zr40+95mNb41 | 51 | 2,01
17 | 95Nb41 | 52 | 2,02
18 | 103Ru44+103mRh45 | 53 | 2,03
19 | 106Ru44+106mRh45 | 54 | 2,04
20 | 110mAg47+110Ag47 | 55 | 2,05
21 | 131I53 | 56 | 2,06
22 | 133I53 | 57 | 2,07
23 | 135I53 | 58 | 2,08
24 | 133Xe54 | 59 | 2,09
25 | 135Xe54 | 60 | 2,10
26 | 134Cs55 | 61 | 2,11
27 | 137Cs55+137mBa56 | 62 | 2,12
28 | 140Ba56 | 63 | 2,13
29 | 140La57 | 64 | 2,14
30 | 141Ce58 | 65 | 2,15

## Slide 5
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.6
№ | Источник N | A, мКи | r, м
31 | 139Pr59 | 66 | 2,16
32 | 141Nd60 | 67 | 2,17
33 | 146Pm61 | 68 | 2,18
34 | 145Sm62 | 69 | 2,19
35 | 145Eu63 | 70 | 2,20

## Slide 6
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.7. Спроектировать защиту из свинца от γ-излучения точечного изотропного источника N с активностью А, мКи. Расстояние до рабочего места r, м. Время работы t = 6 ч в день. Значения Г, Р·см2/(ч·мКи) использовать из табл. П.23.
№ | Источник N | A, мКи | r, м
1 | 16N7 | 8,5 | 0,85
2 | 22Na11 | 8,6 | 0,86
3 | 24Na11 | 8,7 | 0,87
4 | 41Ar18 | 8,8 | 0,88
5 | 42K19 | 8,9 | 0,89
6 | 51Cr24 | 9,0 | 0,90
7 | 52Mn25 | 9,1 | 0,91
8 | 54Mn25 | 9,2 | 0,92
9 | 56Mn25 | 9,3 | 0,93
10 | 59Fe26 | 9,4 | 0,94
11 | 57Co27 | 9,5 | 0,95
12 | 60Co27 | 9,6 | 0,96
13 | 54Cu29 | 9,7 | 0,97
14 | 65Zn30 | 9,8 | 0,98
15 | 95Zr40+95mNb41 | 9,9 | 0,99
№ | Источник N | A, мКи | r, м
16 | 95Zr40+95mNb41 | 10,1 | 1,01
17 | 95Nb41 | 10,2 | 1,02
18 | 103Ru44+103mRh45 | 10,3 | 1,03
19 | 106Ru44+106mRh45 | 10,4 | 1,04
20 | 110mAg47+110Ag47 | 10,5 | 1,05
21 | 131I53 | 10,6 | 1,06
22 | 133I53 | 10,7 | 1,07
23 | 135I53 | 10,8 | 1,08
24 | 133Xe54 | 10,9 | 1,09
25 | 135Xe54 | 11,0 | 1,10
26 | 134Cs55 | 11,1 | 1,11
27 | 137Cs55+137mBa56 | 11,2 | 1,12
28 | 140Ba56 | 11,3 | 1,13
29 | 140La57 | 11,4 | 1,14
30 | 141Ce58 | 11,5 | 1,15

## Slide 7
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.7
№ | Источник N | A, мКи | r, м
31 | 139Pr59 | 66 | 2,16
32 | 141Nd60 | 67 | 2,17
33 | 146Pm61 | 68 | 2,18
34 | 145Sm62 | 69 | 2,19
35 | 145Eu63 | 70 | 2,20

## Slide 8
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.8. Определить толщину защиты свинцового экрана при работе с точечным изотропным источником N, гамма-эквивалент которого равен M, мг-экв Ra, в течение 6 ч на расстоянии r, м. Значения Eγ для источников N использовать из задачи 7.2.
№ | Источник N | M, мг-экв Ra | r, м
1 | 16N7 | 48,5 | 0,35
2 | 22Na11 | 48,6 | 0,36
3 | 24Na11 | 48,7 | 0,37
4 | 41Ar18 | 48,8 | 0,38
5 | 42K19 | 48,9 | 0,39
6 | 51Cr24 | 49,0 | 0,40
7 | 52Mn25 | 49,1 | 0,41
8 | 54Mn25 | 49,2 | 0,42
9 | 56Mn25 | 49,3 | 0,43
10 | 59Fe26 | 49,4 | 0,44
11 | 57Co27 | 49,5 | 0,45
12 | 60Co27 | 49,6 | 0,46
13 | 54Cu29 | 49,7 | 0,47
14 | 65Zn30 | 49,8 | 0,48
15 | 95Zr40+95mNb41 | 49,9 | 0,49
№ | Источник N | M, мг-экв Ra | r, м
16 | 95Zr40+95mNb41 | 50,1 | 0,51
17 | 95Nb41 | 50,2 | 0,52
18 | 103Ru44+103mRh45 | 50,3 | 0,53
19 | 106Ru44+106mRh45 | 50,4 | 0,54
20 | 110mAg47+110Ag47 | 50,5 | 0,55
21 | 131I53 | 50,6 | 0,56
22 | 133I53 | 50,7 | 0,57
23 | 135I53 | 50,8 | 0,58
24 | 133Xe54 | 50,9 | 0,59
25 | 135Xe54 | 51,0 | 0,60
26 | 134Cs55 | 51,1 | 0,61
27 | 137Cs55+137mBa56 | 51,2 | 0,62
28 | 140Ba56 | 51,3 | 0,63
29 | 140La57 | 51,4 | 0,64
30 | 141Ce58 | 51,5 | 0,65

## Slide 9
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.8
№ | Источник N | M, мг-экв Ra | r, м
31 | 139Pr59 | 51,6 | 0,66
32 | 141Nd60 | 51,7 | 0,67
33 | 146Pm61 | 51,8 | 0,68
34 | 145Sm62 | 51,9 | 0,69
35 | 145Eu63 | 52,0 | 0,70

## Slide 10
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.9. Рассчитать толщину свинцового экрана, если необходимо снизить интенсивность γ-излучения в n раз. Слой половинного ослабления для свинца Δ1/2 = 1,3 см.
№ | n
1 | 6,50·105
2 | 6,75·105
3 | 7,00·105
4 | 7,25·105
5 | 7,50·105
6 | 7,75·105
7 | 8,00·105
8 | 8,25·105
9 | 8,50·105
10 | 8,75·105
11 | 9,00·105
12 | 9,25·105
13 | 9,50·105
14 | 9,75·105
15 | 1,00·106
№ | n
16 | 1,25·106
17 | 1,50·106
18 | 1,75·106
19 | 2,00·106
20 | 2,25·106
21 | 2,50·106
22 | 2,75·106
23 | 3,00·106
24 | 3,25·106
25 | 3,50·106
26 | 3,75·106
27 | 4,00·106
28 | 4,25·106
29 | 4,50·106
30 | 4,75·106

## Slide 11
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.9
№ | n
31 | 5,00·106
32 | 5,25·106
33 | 5,50·106
34 | 5,75·106
35 | 6,00·106

## Slide 12
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.10. Рассчитать толщину водной защиты хH2O для хранения источника N, имеющего активность А, мКи, если расстояние до источника r, м, время работы 6 ч. Слой половинного ослабления воды в геометрии широкого пучка для данной энергии γ-излучения равен Δ1/2 = 10 см. Значение Г, Р·см2/(ч·мКи) принять по табл. П23.
№ | Источник N | А, мКи | r, м
1 | 16N7 | 8,5 | 0,85
2 | 22Na11 | 8,6 | 0,86
3 | 24Na11 | 8,7 | 0,87
4 | 41Ar18 | 8,8 | 0,88
5 | 42K19 | 8,9 | 0,89
6 | 51Cr24 | 9,0 | 0,90
7 | 52Mn25 | 9,1 | 0,91
8 | 54Mn25 | 9,2 | 0,92
9 | 56Mn25 | 9,3 | 0,93
10 | 59Fe26 | 9,4 | 0,94
11 | 57Co27 | 9,5 | 0,95
12 | 60Co27 | 9,6 | 0,96
13 | 54Cu29 | 9,7 | 0,97
14 | 65Zn30 | 9,8 | 0,98
15 | 95Zr40+95mNb41 | 9,9 | 0,99
№ | Источник N | А, мКи | r, м
16 | 95Zr40+95mNb41 | 10,1 | 1,01
17 | 95Nb41 | 10,2 | 1,02
18 | 103Ru44+103mRh45 | 10,3 | 1,03
19 | 106Ru44+106mRh45 | 10,4 | 1,04
20 | 110mAg47+110Ag47 | 10,5 | 1,05
21 | 131I53 | 10,6 | 1,06
22 | 133I53 | 10,7 | 1,07
23 | 135I53 | 10,8 | 1,08
24 | 133Xe54 | 10,9 | 1,09
25 | 135Xe54 | 11,0 | 1,10
26 | 134Cs55 | 11,1 | 1,11
27 | 137Cs55+137mBa56 | 11,2 | 1,12
28 | 140Ba56 | 11,3 | 1,13
29 | 140La57 | 11,4 | 1,14
30 | 141Ce58 | 11,5 | 1,15

## Slide 13
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.10
№ | Источник N | А, мКи | r, м
31 | 139Pr59 | 66 | 2,16
32 | 141Nd60 | 67 | 2,17
33 | 146Pm61 | 68 | 2,18
34 | 145Sm62 | 69 | 2,19
35 | 145Eu63 | 70 | 2,20

## Slide 14
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.11. Определить толщину защиты из свинцового стекла, необходимую, чтобы уменьшить мощность поглощенной дозы , Рад/ч до допустимого значения для персонала категории А при 30 часовой рабочей неделе. Слой половинного ослабления свинцового стекла Δ1/2 = 2,1 см.
№ | , Рад/ч
1 | 5,1
2 | 5,2
3 | 5,3
4 | 5,4
5 | 5,5
6 | 5,6
7 | 5,7
8 | 5,8
9 | 5,9
10 | 6,0
11 | 6,1
12 | 6,2
13 | 6,3
14 | 6,4
15 | 6,5
№ | , Рад/ч
16 | 6,7
17 | 6,8
18 | 6,9
19 | 7,0
20 | 7,1
21 | 7,2
22 | 7,3
23 | 7,4
24 | 7,5
25 | 7,6
26 | 7,7
27 | 7,8
28 | 7,9
29 | 8,0
30 | 8,1

## Slide 15
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 4.11
№ | , Рад/ч
31 | 8,2
32 | 8,3
33 | 8,4
34 | 8,5
35 | 8,6

## Slide 16
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.12. Рассчитать толщину защиты водного экрана в бесконечной геометрии, ослабляющую γ-излучение с энергией Eγ, МэВ точечного изотропного источника в k раз. Значения Eγ принять из задачи 7.2.
№ | k
1 | 3250
2 | 3300
3 | 3350
4 | 3400
5 | 3450
6 | 3500
7 | 3550
8 | 3600
9 | 3650
10 | 3700
11 | 3750
12 | 3800
13 | 3850
14 | 3900
15 | 3950
№ | k
16 | 4050
17 | 4100
18 | 4150
19 | 4200
20 | 4250
21 | 4300
22 | 4350
23 | 4400
24 | 4450
25 | 4500
26 | 4550
27 | 4600
28 | 4650
29 | 4700
30 | 4750
№ | k
31 | 4800
32 | 4850
33 | 4900
34 | 4950
35 | 5000

## Slide 17
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.13. Определить толщину свинцовой защиты xPb от γ-излучения смеси продуктов деления облученного 235U массой 2 кг. Удельная мощность реактора Z, Вт/г. Время кампании Т, сут. Время выдержки tI, сут и tII, сут.
№ | m 235U, кг | Z, Вт/г | Т, сут | tI,сут | tII, сут | r, м
1 | 1,50 | 2,90 | 190 | 35 | 80 | 1,5
2 | 1,55 | 2,91 | 191 | 36 | 81 | 1,6
3 | 1,60 | 2,92 | 192 | 37 | 82 | 1,7
4 | 1,65 | 2,93 | 193 | 38 | 83 | 1,8
5 | 1,70 | 2,94 | 194 | 39 | 84 | 1,9
6 | 1,75 | 2,95 | 195 | 40 | 85 | 2,0
7 | 1,80 | 2,96 | 196 | 41 | 86 | 2,1
8 | 1,85 | 2,97 | 197 | 42 | 87 | 2,2
9 | 1,90 | 2,98 | 198 | 43 | 88 | 2,3
10 | 1,95 | 2,99 | 199 | 44 | 89 | 2,4
Расстояние от источника до рабочего места r, м, время работы 6 ч в день. Считать источник точечным. Самопоглощением и рассеянием в источнике пренебречь.

## Slide 18
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | m 235U, кг | Z, Вт/г | Т, сут | tI,сут | tII, сут | r, м
11 | 2,05 | 3,01 | 201 | 46 | 91 | 2,6
12 | 2,10 | 3,02 | 202 | 47 | 92 | 2,7
13 | 2,15 | 3,03 | 203 | 48 | 93 | 2,8
14 | 2,20 | 3,04 | 204 | 49 | 94 | 2,9
15 | 2,25 | 3,05 | 205 | 50 | 95 | 3,0
16 | 2,30 | 3,06 | 206 | 51 | 96 | 3,1
17 | 2,35 | 3,07 | 207 | 52 | 97 | 3,2
18 | 2,40 | 3,08 | 208 | 53 | 98 | 3,3
19 | 2,45 | 3,09 | 209 | 54 | 99 | 3,4
20 | 2,50 | 3,10 | 210 | 55 | 100 | 3,5
21 | 2,55 | 3,11 | 211 | 56 | 101 | 3,6
22 | 2,60 | 3,12 | 212 | 57 | 102 | 3,7
23 | 2,65 | 3,13 | 213 | 58 | 103 | 3,8
24 | 2,70 | 3,14 | 214 | 59 | 104 | 3,9
25 | 2,75 | 3,15 | 215 | 60 | 105 | 4,0

## Slide 19
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | m 235U, кг | Z, Вт/г | Т, сут | tI,сут | tII, сут | r, м
26 | 2,80 | 3,16 | 216 | 61 | 106 | 4,1
27 | 2,85 | 3,17 | 217 | 62 | 107 | 4,2
28 | 2,90 | 3,18 | 218 | 63 | 108 | 4,3
29 | 2,95 | 3,19 | 219 | 64 | 109 | 4,4
30 | 3,00 | 3,20 | 220 | 65 | 110 | 4,5
31 | 3,05 | 3,21 | 221 | 66 | 111 | 4,6
32 | 3,10 | 3,22 | 222 | 67 | 112 | 4,7
33 | 3,15 | 3,23 | 223 | 68 | 113 | 4,8
34 | 3,20 | 3,24 | 224 | 69 | 114 | 4,9
35 | 3,25 | 3,25 | 225 | 70 | 115 | 5,0
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.13

## Slide 20
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.14. Рассчитать толщину защиты из бетона (ρ = 2,3 г/см3), ослабляющую по экспозиционной дозе в k = 20; 103; 105 раз γ-излучение находящихся в одной точке точечных изотропных источников N1 с энергией Еγ1 (см. задачу 7.2) и N2 с энергией Еγ2 (см. задачу 7.2). Вычислить соотношение гамма-эквивалентов приняв значения гамма-эквивалентов источников Г1 и Г2 по табл. П.23.
№ | источник N1 | источник N2
1 | 7N16 | 22Na11
2 | 22Na11 | 24Na11
3 | 24Na11 | 41Ar18
4 | 41Ar18 | 42K19
5 | 42K19 | 51Cr24
6 | 51Cr24 | 52Mn25
7 | 52Mn25 | 54Mn25
8 | 54Mn25 | 56Mn25
9 | 56Mn25 | 59Fe26
10 | 59Fe26 | 57Co27

## Slide 21
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | источник N1 | источник N2
11 | 57Co27 | 60Co27
12 | 60Co27 | 64Cu29
13 | 64Co27 | 65Zn30
14 | 65Zn30 | 85Kr36
15 | 85Kr36 | 95Zr40+95mNb41
16 | 95Zr40+95mNb41 | 95Nb41
17 | 95Nb41 | 103Ru44+103mRh45
18 | 103Ru44+103mRh45 | 106Ru44+106mRh45
19 | 106Ru44+106mRh45 | 110mAg47+110Ag47
20 | 10mAg47+110Ag47 | 131I53
21 | 131I53 | 133I53
22 | 133I53 | 135I53
23 | 135I53 | 133Xe54
24 | 133Xe54 | 135Xe54
25 | 135Xe54 | 134Cs55

## Slide 22
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | источник N1 | источник N2
26 | 134Cs55 | 137Cs55+137mBa56
27 | 137Cs55+137mBa56 | 140Ba56
28 | 140Ba56 | 140La57
29 | 140La57 | 141Ce58
30 | 141Ce58 | 144Ce58+144mPr59+144Pr59
31 | 144Ce58+144mPr59+144Pr59 | 144Ce58+144mPr59
32 | 144Ce58+144mPr59 | 198Au79
33 | 198Au79 | 226Ra88
34 | 226Ra88 | 52Mn25
35 | 52Mn25 | 65Zn30
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.14

## Slide 23
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.15. Оператор перекладывает источник N (Еγ см. задачу 7.2) активностью А, Ки из одного контейнера в другой в течение t, ч (других работ с источником оператор в течение дня не выполняет), используя свинцовый экран (μ = 0,66 см; = 4,8) толщиной h, м. Расстояние от оператора до источника r, м, мощность экспозиционной дозы у смотрового окна, находящегося под углом 60° (отсчитываемым между нормалью детектор – защита – источник и прямой детектор – смотровое окно – источник), должна быть равна предельно допустимому значению. Определить, достаточна ли толщина свинцовой защиты? Считать источник точечным, изотропным.
№ | источник N | А, Ки | t, ч | h, м | r, м
1 | 7N16 | 59 | 0,085 | 0,085 | 0,45
2 | 22Na11 | 27 | 0,086 | 0,086 | 0,46
3 | 24Na11 | 94 | 0,087 | 0,087 | 0,47
4 | 41Ar18 | 35 | 0,088 | 0,088 | 0,48
5 | 42K19 | 18 | 0,089 | 0,089 | 0,49
6 | 51Cr24 | 5 | 0,090 | 0,090 | 0,50
7 | 52Mn25 | 81 | 0,091 | 0,091 | 0,51

## Slide 24
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | источник N | А, Ки | t, ч | h, м | r, м
8 | 54Mn25 | 47 | 0,092 | 0,092 | 0,52
9 | 56Mn25 | 53 | 0,093 | 0,093 | 0,53
10 | 59Fe26 | 34 | 0,094 | 0,094 | 0,54
11 | 57Co27 | 8 | 0,095 | 0,095 | 0,55
12 | 60Co27 | 57 | 0,096 | 0,096 | 0,56
13 | 64Co27 | 12 | 0,097 | 0,097 | 0,57
14 | 65Zn30 | 35 | 0,098 | 0,098 | 0,58
15 | 85Kr36 | 14 | 0,099 | 0,099 | 0,59
16 | 95Zr40+95mNb41 | 45 | 0,101 | 0,101 | 0,61
17 | 95Nb41 | 46 | 0,102 | 0,102 | 0,62
18 | 103Ru44+103mRh45 | 23 | 0,103 | 0,103 | 0,63
19 | 106Ru44+106mRh45 | 13 | 0,104 | 0,104 | 0,64
20 | 10mAg47+110Ag47 | 68 | 0,105 | 0,105 | 0,65
21 | 131I53 | 21 | 0,106 | 0,106 | 0,66
22 | 133I53 | 37 | 0,107 | 0,107 | 0,67
23 | 135I53 | 52 | 0,108 | 0,108 | 0,68

## Slide 25
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | источник N | А, Ки | t, ч | h, м | r, м
24 | 133Xe54 | 7 | 0,109 | 0,109 | 0,69
25 | 135Xe54 | 15 | 0,110 | 0,110 | 0,70
26 | 134Cs55 | 56 | 0,111 | 0,111 | 0,71
27 | 137Cs55+137mBa56 | 36 | 0,112 | 0,112 | 0,72
28 | 140Ba56 | 11 | 0,113 | 0,113 | 0,73
29 | 140La57 | 59 | 0,114 | 0,114 | 0,74
30 | 141Ce58 | 6 | 0,115 | 0,115 | 0,75
31 | 139Pr59 | 14 | 0,116 | 0,116 | 0,76
32 | 141Nd60 | 8 | 0,117 | 0,117 | 0,77
33 | 146Pm61 | 29 | 0,118 | 0,118 | 0,78
34 | 145Sm62 | 12 | 0,119 | 0,119 | 0,79
35 | 145Eu63 | 37 | 0,120 | 0,120 | 0,80
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.15

## Slide 26
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.16. Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) длиной l, см, с гамма-эквивалентом M, г-экв Ra и эффективной энергией Еγ, МэВ размещен на дне водной шахты.
№ | l, см | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | r, см
1 | 42,5 | 59,0 | 0,55 | 179
2 | 43,0 | 59,5 | 0,56 | 180
3 | 43,5 | 60,0 | 0,57 | 181
4 | 44,0 | 60,5 | 0,58 | 182
5 | 44,5 | 61,0 | 0,59 | 183
6 | 45,0 | 61,5 | 0,60 | 184
7 | 45,5 | 62,0 | 0,61 | 185
8 | 46,0 | 62,5 | 0,62 | 186
9 | 46,5 | 63,0 | 0,63 | 187
Определить глубину водной защиты x для того, чтобы обеспечить предельно допустимую экспозиционную дозу для 6-часового рабочего дня, если расстояние от ТВЭЛа до оператора r, см. Оператор находится за защитой на уровне средней части источника. Самопоглощением и рассеянием излучения в ТВЭЛе пренебречь.

## Slide 27
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | l, см | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | r, см
10 | 47,0 | 63,5 | 0,64 | 188
11 | 47,5 | 64,0 | 0,65 | 189
12 | 48,0 | 64,5 | 0,66 | 190
13 | 48,5 | 65,0 | 0,67 | 192
14 | 49,0 | 65,5 | 0,68 | 193
15 | 49,5 | 66,0 | 0,69 | 194
16 | 50,5 | 67,0 | 0,71 | 196
17 | 51,0 | 67,5 | 0,72 | 197
18 | 51,5 | 68,0 | 0,73 | 198
19 | 52,0 | 68,5 | 0,74 | 199
20 | 52,5 | 69,0 | 0,75 | 200
21 | 53,0 | 69,5 | 0,76 | 201
22 | 53,5 | 70,0 | 0,77 | 202
23 | 54,0 | 70,5 | 0,78 | 203
24 | 54,5 | 71,0 | 0,79 | 204
25 | 55,0 | 71,5 | 0,80 | 205

## Slide 28
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | l, см | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | r, см
26 | 55,5 | 59 | 0,81 | 206
27 | 56,0 | 27 | 0,82 | 207
28 | 56,5 | 94 | 0,83 | 208
29 | 57,0 | 35 | 0,84 | 209
30 | 57,5 | 18 | 0,85 | 210
31 | 58,0 | 39 | 0,86 | 211
32 | 58,5 | 21 | 0,87 | 212
33 | 59,0 | 87 | 0,88 | 213
34 | 59,5 | 27 | 0,89 | 214
35 | 60,0 | 75 | 0,90 | 215
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.16

## Slide 29
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.17. Цилиндрический сосуд высотой Н, м, R, м наполнен водным раствором продуктов деления с общим гамма-эквивалентом М, г-экв Ra с эффективной энергией γ-излучения Еγ, МэВ. Определить толщину х0 бетонной зашиты в радиальном направлении цилиндра для того, чтобы в точке Р, находящейся в центральной плоскости цилиндра за зашитой, была обеспечена предельно допустимая экспозиционная доза при 6-часовом рабочем дне. Точка Р находится от оси цилиндра на расстоянии h, м.
№ | Н, м | R, м | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | h, м
1 | 1,205 | 0,245 | 54500 | 0,685 | 1,45
2 | 1,210 | 0,250 | 55000 | 0,690 | 1,46
3 | 1,215 | 0,255 | 55500 | 0,695 | 1,47
4 | 1,220 | 0,260 | 56000 | 0,700 | 1,48
5 | 1,225 | 0,265 | 56500 | 0,705 | 1,49
6 | 1,230 | 0,270 | 57000 | 0,710 | 1,50
7 | 1,235 | 0,275 | 57500 | 0,715 | 1,51
8 | 1,240 | 0,280 | 58000 | 0,720 | 1,52
9 | 1,245 | 0,285 | 58500 | 0,725 | 1,53

## Slide 30
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | Н, м | R, м | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | h, м
10 | 1,250 | 0,290 | 59000 | 0,730 | 1,54
11 | 1,255 | 0,295 | 59500 | 0,735 | 1,55
12 | 1,260 | 0,300 | 60000 | 0,740 | 1,56
13 | 1,265 | 0,305 | 60500 | 0,745 | 1,57
14 | 1,270 | 0,310 | 61000 | 0,750 | 1,58
15 | 1,275 | 0,315 | 61500 | 0,755 | 1,59
16 | 1,285 | 0,320 | 62000 | 0,765 | 1,61
17 | 1,290 | 0,325 | 62500 | 0,770 | 1,62
18 | 1,295 | 0,330 | 63000 | 0,775 | 1,63
19 | 1,300 | 0,335 | 63500 | 0,780 | 1,64
20 | 1,305 | 0,340 | 64000 | 0,785 | 1,65
21 | 1,310 | 0,345 | 64500 | 0,790 | 1,66
22 | 1,315 | 0,350 | 65000 | 0,795 | 1,67
23 | 1,320 | 0,355 | 65500 | 0,800 | 1,68
24 | 1,325 | 0,360 | 66000 | 0,805 | 1,69
25 | 1,330 | 0,365 | 66500 | 0,810 | 1,70

## Slide 31
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | Н, м | R, м | M, г-экв Ra | Еγ, МэВ | h, м
26 | 1,335 | 0,370 | 67000 | 0,815 | 1,71
27 | 1,340 | 0,375 | 67500 | 0,820 | 1,72
28 | 1,345 | 0,380 | 68000 | 0,825 | 1,73
29 | 1,350 | 0,385 | 68500 | 0,830 | 1,74
30 | 1,355 | 0,390 | 69000 | 0,835 | 1,75
31 | 1,360 | 0,395 | 69500 | 0,840 | 1,76
32 | 1,365 | 0,400 | 70000 | 0,845 | 1,77
33 | 1,370 | 0,405 | 70500 | 0,850 | 1,78
34 | 1,375 | 0,410 | 71000 | 0,855 | 1,79
35 | 1,380 | 0,415 | 71500 | 0,860 | 1,80
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.17

## Slide 32
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 4.18. Определить мощность экспозиционной дозы тормозного излучения на расстоянии r, см от точечного изотропного источника N (из задачи 7.2) активностью A, Ки, если β-частицы полностью поглощаются в самом источнике и на один распад испускается одна β-частица с максимальной энергией Еγ, МэВ (из задачи 7.2) .
№ | r, см | A, мКи
1 | 25 | 59
2 | 26 | 27
3 | 27 | 94
4 | 28 | 35
5 | 29 | 18
6 | 30 | 5
7 | 31 | 81
8 | 32 | 47
9 | 33 | 53
10 | 34 | 34
11 | 35 | 8
12 | 36 | 57

## Slide 33
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | r, см | A, мКи
13 | 37 | 12
14 | 38 | 35
15 | 39 | 14
16 | 41 | 45
17 | 42 | 46
18 | 43 | 23
19 | 44 | 13
20 | 45 | 68
21 | 46 | 21
22 | 47 | 37
23 | 48 | 52
24 | 49 | 7
25 | 50 | 15
26 | 51 | 56
27 | 52 | 36
28 | 53 | 11

## Slide 34
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
№ | r, см | A, мКи
29 | 37 | 59
30 | 38 | 6
31 | 54 | 38
32 | 55 | 17
33 | 56 | 41
34 | 57 | 23
35 | 58 | 49
ОКОНЧАНИЕ ЗАДАЧИ 4.18