## Slide 1
ТЕМА 2. ПЕРЕРАБОТКА ОЯТ
ЗАДАЧИ

## Slide 2
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
Задача 2.2 От контейнера Di, м, L, м изготовленного из углеродистой стали методом конвекции тепло передается потоку воздуха, проходящему через кольцевой зазор между контейнером и бетонной защитой. Объемный расход воздуха в кольцевом зазоре Gв, м3/с. К внутренней бетонной поверхности для защиты от β- и нейтронного излучения, имеющей диаметр D0, м, тепло передается методом излучения. Тепло, переданное за счет излучения внутренней поверхности защиты, отводится методом конвекции потоков воздуха.
Рассчитайте интенсивность теплоотвода Q методом конвекции с обеих поверхностей кольцевого зазора контейнера и сравните результаты с установленной мощностью теплоотдачи N=5 кВт хранящегося элемента. Определите значение излучательной способности внутренней поверхности нейтронной защиты ε0 если излучательная способность стальной емкости равна ξ.
Свойства воздуха при 35°С: плотность ρ=1,146 кг/м3; вязкость μ=1,83·10–5 кг/(м·с); удельная теплоемкость ср=1025,8 Дж/(кг·K); коэффициент теплопроводности k=2,68·10–2 Вт/(м·K).
2.2. Тепловые потоки в герметически закрытых емкостях для хранения отходов

## Slide 3
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
№ варианта | Di, м | L, м | Gв, м3/с | D0, м | ξ
1 | 0,4811 | 3,05 | 0,2817 | 0,7859 | 0,67
2 | 0,4812 | 3,06 | 0,2818 | 0,7860 | 0,68
3 | 0,4813 | 3,07 | 0,2819 | 0,7861 | 0,69
4 | 0,4814 | 3,08 | 0,2820 | 0,7862 | 0,70
5 | 0,4815 | 3,09 | 0,2821 | 0,7863 | 0,71
6 | 0,4816 | 3,10 | 0,2822 | 0,7864 | 0,72
7 | 0,4817 | 3,11 | 0,2823 | 0,7865 | 0,73
8 | 0,4818 | 3,12 | 0,2824 | 0,7866 | 0,74
9 | 0,4819 | 3,13 | 0,2825 | 0,7867 | 0,75
10 | 0,4820 | 3,14 | 0,2826 | 0,7868 | 0,76
11 | 0,4821 | 3,15 | 0,2827 | 0,7869 | 0,77
12 | 0,4822 | 3,16 | 0,2828 | 0,7870 | 0,78
13 | 0,4823 | 3,17 | 0,2829 | 0,7871 | 0,79
14 | 0,4824 | 3,18 | 0,2830 | 0,7872 | 0,80
15 | 0,4825 | 3,19 | 0,2831 | 0,7873 | 0,81

## Slide 4
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
№ варианта | Di, м | L, м | Gв, м3/с | D0, м | ξ
16 | 0,4827 | 3,21 | 0,2833 | 0,7875 | 0,83
17 | 0,4828 | 3,22 | 0,2834 | 0,7876 | 0,84
18 | 0,4829 | 3,23 | 0,2835 | 0,7877 | 0,85
19 | 0,4830 | 3,24 | 0,2836 | 0,7878 | 0,86
20 | 0,4831 | 3,25 | 0,2837 | 0,7879 | 0,87
21 | 0,4832 | 3,26 | 0,2838 | 0,7880 | 0,88
22 | 0,4833 | 3,27 | 0,2839 | 0,7881 | 0,89
23 | 0,4834 | 3,28 | 0,2840 | 0,7882 | 0,90
24 | 0,4835 | 3,29 | 0,2841 | 0,7883 | 0,91
25 | 0,4836 | 3,30 | 0,2842 | 0,7884 | 0,92
26 | 0,4837 | 3,31 | 0,2843 | 0,7885 | 0,93
27 | 0,4838 | 3,32 | 0,2844 | 0,7886 | 0,94
28 | 0,4839 | 3,33 | 0,2845 | 0,7887 | 0,95
29 | 0,4840 | 3,34 | 0,2846 | 0,7888 | 0,96
30 | 0,4841 | 3,35 | 0,2847 | 0,7889 | 0,97

## Slide 5
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
Задача 2.3 Жидкие высокоактивные отходы хранятся в емкости диаметром D, м. Уровень жидкости в емкости составляет h, м. Тепло, выделяемое при распаде продуктов деления, отводится водой, циркулирующей по змеевику из нержавеющей стали с внешним диаметром d, см. Змеевик погружен в жидкие отходы. Вода попадает в змеевик при температуре tвх, 0С и покидает при tвых, 0С. Жидкие отходы за счет распада продуктов деления выделяют тепло с интенсивностью q, кВт/м3. Температура отходов должна составлять не более t, 0С для минимизации коррозии. Рассчитайте необходимую для поддержания охлаждения скорость течения воды vH2O и длину трубы змеевика l. Коэффициент теплоотдачи αU=350 Вт/(м2·K). Удельная теплоемкость воды cpH2O=4,19 кДж/(кг·K).
№ варианта | D, м | h, м | d, см | tвх, 0С | tвых, 0С | q, кВт/м3 | t, 0С
1 | 4,5 | 3,5 | 4,85 | 18,6 | 23,5 | 12,5 | 33,5
2 | 4,6 | 3,6 | 4,86 | 18,7 | 23,6 | 12,6 | 33,6
3 | 4,7 | 3,7 | 4,87 | 18,8 | 23,7 | 12,7 | 33,7
4 | 4,8 | 3,8 | 4,88 | 18,9 | 23,8 | 12,8 | 33,8
5 | 4,9 | 3,9 | 4,89 | 19,0 | 23,9 | 12,9 | 33,9
2.3. Охлаждение бака для хранения высокоактивных жидких отходов

## Slide 6
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
№ варианта | D, м | h, м | d, см | tвх, 0С | tвых, 0С | q, кВт/м3 | t, 0С
6 | 5,0 | 4,0 | 4,90 | 19,1 | 24,0 | 13,0 | 34,0
7 | 5,1 | 4,1 | 4,91 | 19,2 | 24,1 | 13,1 | 34,1
8 | 5,2 | 4,2 | 4,92 | 19,2 | 24,2 | 13,2 | 34,2
9 | 5,3 | 4,3 | 4,93 | 19,3 | 24,3 | 13,3 | 34,3
10 | 5,4 | 4,4 | 4,94 | 19,4 | 24,4 | 13,4 | 34,4
11 | 5,5 | 4,5 | 4,95 | 19,5 | 24,5 | 13,5 | 34,5
12 | 5,6 | 4,6 | 4,96 | 19,6 | 24,6 | 13,6 | 34,6
13 | 5,7 | 4,7 | 4,97 | 19,7 | 24,7 | 13,7 | 34,7
14 | 5,8 | 4,8 | 4,98 | 19,8 | 24,8 | 13,8 | 34,8
15 | 5,9 | 4,9 | 4,99 | 19,9 | 24,9 | 13,9 | 34,9
16 | 6,1 | 5,1 | 5,01 | 20,1 | 25,1 | 14,1 | 35,1
17 | 6,2 | 5,2 | 5,02 | 20,2 | 25,2 | 14,2 | 35,2
18 | 6,3 | 5,3 | 5,03 | 20,3 | 25,3 | 14,3 | 35,3
19 | 6,4 | 5,4 | 5,04 | 20,4 | 25,4 | 14,4 | 35,4
20 | 6,5 | 5,5 | 5,05 | 20,5 | 25,5 | 14,5 | 35,5

## Slide 7
РАЗРЫВ ВХОДНОГО ТРУБОПРОВОДА РЕАКТОРА ТИПА MAGNOX
№ варианта | D, м | h, м | d, см | tвх, 0С | tвых, 0С | q, кВт/м3 | t, 0С
21 | 6,6 | 5,6 | 5,06 | 20,6 | 25,6 | 14,6 | 35,6
22 | 6,7 | 5,7 | 5,07 | 20,7 | 25,7 | 14,7 | 35,7
23 | 6,8 | 5,8 | 5,08 | 20,8 | 25,8 | 14,8 | 35,8
24 | 6,9 | 5,9 | 5,09 | 20,9 | 25,9 | 14,9 | 35,9
25 | 7,0 | 6,0 | 5,10 | 21,0 | 26,0 | 15,0 | 36,0
26 | 7,1 | 6,1 | 5,11 | 21,1 | 26,1 | 15,1 | 36,1
27 | 7,2 | 6,2 | 5,12 | 21,2 | 26,2 | 15,2 | 36,2
28 | 7,3 | 6,3 | 5,13 | 21,3 | 26,3 | 15,3 | 36,3
29 | 7,4 | 6,4 | 5,14 | 21,4 | 26,4 | 15,4 | 36,4
30 | 7,5 | 6,5 | 5,15 | 21,5 | 26,5 | 15,5 | 36,5

## Slide 8
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 2.4. Рассчитать толщину свинцового экрана, если необходимо снизить интенсивность γ-излучения в n раз. Слой половинного ослабления для свинца Δ1/2 = 1,3 см.
№ | n
1 | 6,50·105
2 | 6,75·105
3 | 7,00·105
4 | 7,25·105
5 | 7,50·105
6 | 7,75·105
7 | 8,00·105
8 | 8,25·105
9 | 8,50·105
10 | 8,75·105
11 | 9,00·105
12 | 9,25·105
13 | 9,50·105
14 | 9,75·105
15 | 1,00·106
№ | n
16 | 1,25·106
17 | 1,50·106
18 | 1,75·106
19 | 2,00·106
20 | 2,25·106
21 | 2,50·106
22 | 2,75·106
23 | 3,00·106
24 | 3,25·106
25 | 3,50·106
26 | 3,75·106
27 | 4,00·106
28 | 4,25·106
29 | 4,50·106
30 | 4,75·106

## Slide 9
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 2.4
№ | n
31 | 5,00·106
32 | 5,25·106
33 | 5,50·106
34 | 5,75·106
35 | 6,00·106

## Slide 10
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 2.5. Рассчитать толщину водной защиты хH2O для хранения источника N, имеющего активность А, мКи, если расстояние до источника r, м, время работы 6 ч. Слой половинного ослабления воды в геометрии широкого пучка для данной энергии γ-излучения равен Δ1/2 = 10 см. Значение Г, Р·см2/(ч·мКи) принять по табл. П23.
№ | Источник N | А, мКи | r, м
1 | 16N7 | 8,5 | 0,85
2 | 22Na11 | 8,6 | 0,86
3 | 24Na11 | 8,7 | 0,87
4 | 41Ar18 | 8,8 | 0,88
5 | 42K19 | 8,9 | 0,89
6 | 51Cr24 | 9,0 | 0,90
7 | 52Mn25 | 9,1 | 0,91
8 | 54Mn25 | 9,2 | 0,92
9 | 56Mn25 | 9,3 | 0,93
10 | 59Fe26 | 9,4 | 0,94
11 | 57Co27 | 9,5 | 0,95
12 | 60Co27 | 9,6 | 0,96
13 | 54Cu29 | 9,7 | 0,97
14 | 65Zn30 | 9,8 | 0,98
15 | 95Zr40+95mNb41 | 9,9 | 0,99
№ | Источник N | А, мКи | r, м
16 | 95Zr40+95mNb41 | 10,1 | 1,01
17 | 95Nb41 | 10,2 | 1,02
18 | 103Ru44+103mRh45 | 10,3 | 1,03
19 | 106Ru44+106mRh45 | 10,4 | 1,04
20 | 110mAg47+110Ag47 | 10,5 | 1,05
21 | 131I53 | 10,6 | 1,06
22 | 133I53 | 10,7 | 1,07
23 | 135I53 | 10,8 | 1,08
24 | 133Xe54 | 10,9 | 1,09
25 | 135Xe54 | 11,0 | 1,10
26 | 134Cs55 | 11,1 | 1,11
27 | 137Cs55+137mBa56 | 11,2 | 1,12
28 | 140Ba56 | 11,3 | 1,13
29 | 140La57 | 11,4 | 1,14
30 | 141Ce58 | 11,5 | 1,15

## Slide 11
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 2.5
№ | Источник N | А, мКи | r, м
31 | 139Pr59 | 66 | 2,16
32 | 141Nd60 | 67 | 2,17
33 | 146Pm61 | 68 | 2,18
34 | 145Sm62 | 69 | 2,19
35 | 145Eu63 | 70 | 2,20

## Slide 12
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ЗАДАЧА 2.6. Активные отходы с перерабатывающего завода были остеклованы в виде цилиндров с диаметром D. Цилиндры были захоронены один за другим в желобе под землей на глубине х. Энерговыделение в цилиндрах за счет распада продуктов деления составляет k = 1 кВт/м тепла. Рассчитайте температуру поверхности цилиндров Т1, предполагая, что температура почвы Т2 составляет 20 °С, а теплопроводность 1 Вт/(м·K).
№ | Диаметр цилиндра D | Глубина х, м | Энерговыделение k, кВт/м
1 | 0,15 | 4,5 | 0,25
2 | 0,20 | 4,6 | 0,30
3 | 0,25 | 4,7 | 0,35
4 | 0,35 | 4,8 | 0,40
5 | 0,40 | 4,9 | 0,45
6 | 0,45 | 5,0 | 0,50
7 | 0,50 | 5,1 | 0,55
8 | 0,55 | 5,2 | 0,60
9 | 0,60 | 5,3 | 0,65
10 | 0,65 | 5,4 | 0,70
11 | 0,70 | 5,5 | 0,75
12 | 0,75 | 5,6 | 0,80

## Slide 13
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 2.6
№ | Диаметр цилиндра D | Глубина х, м | Энерговыделение k, кВт/м
13 | 0,80 | 5,7 | 0,85
14 | 0,85 | 5,8 | 0,90
15 | 0,90 | 5,9 | 0,95
16 | 0,95 | 6,0 | 1,05
17 | 1,00 | 6,1 | 1,10
18 | 1,05 | 6,2 | 1,15
19 | 1,10 | 6,3 | 1,20
20 | 1,15 | 6,4 | 1,25
21 | 1,20 | 6,5 | 1,30
22 | 1,25 | 6,6 | 1,35
23 | 1,30 | 6,7 | 1,40
24 | 1,35 | 6,8 | 1,45
25 | 1,40 | 6,9 | 1,50
26 | 1,45 | 7,1 | 1,55
27 | 1,50 | 7,2 | 1,60
28 | 1,55 | 7,3 | 1,65
29 | 1,65 | 7,4 | 1,70
30 | 1,70 | 7,5 | 1,75

## Slide 14
ИОНИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАДАЧИ 2.6
№ | Диаметр цилиндра D | Глубина х, м | Энерговыделение k, кВт/м
31 | 1,75 | 7,6 | 1,80
32 | 1,80 | 7,7 | 1,85
33 | 1,85 | 7,8 | 1,90
34 | 1,95 | 7,9 | 1,95
35 | 2,00 | 8,0 | 2,00