# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# «Томский политехнический университет»

# Кафедра ЭАФУ

# РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Лабораторная работа №3

по курсу «Электротехника и электроника

# Томск – 2009

Цели проведения лабораторной работы

- расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом контурных токов, методом узловых потенциалов, методом наложения и методом эквивалентного генератора;

- приобретение практических навыков расчета линейных электрических цепей постоянного тока различными методами.

Ход работы

- Перед началом проведения лабораторной работы изучить теоретическую часть.

- Согласно своему варианту, собрать схему в пакете Electronic Workbench. Для измерения токов в каждую ветвь включить амперметры.

- Промоделировать схему записать показания приборов.

- Произвести аналитический расчёт токов по методу контурных токов, используя пакет MCAD. Сравнить результаты расчёта с показаниями приборов.

- Произвести аналитический расчёт токов по методу узловых потенциалов, используя пакет MCAD. Сравнить результаты расчёта с показаниями приборов.

- Проверить баланс мощности.

- Выбрать в качестве нагрузки одно из сопротивлений. Экспериментально провести опыты холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ), измерив  и , определить  и . Найти также  и  используя мультиметр.

- Выполнить аналитический расчёт тока (для пункта 7) по методу эквивалентного генератора. Сравнить полученные результаты с экспериментальными.

- Построить нагрузочную характеристику эквивалентного генератора (зависимость ).

- Провести аналитический расчёт токов по методу наложения.

- Оформить отчёт.

Отчёт должен содержать правильно оформленные схемы для каждого метода расчёта, системы уравнений для каждого метода и результаты экспериментов. Расчёты в пакете MCAD оформить согласно примеру lab2.mcd.