# Создание и использование виртуальных локальных сетей с помощью оборудования Cisco

Введение:

Целью данной лабораторной работы является закрепление базовых навыков по работе с коммутаторами и маршрутизаторами Cisco.  Рассматриваются приемы создания виртуальных локальных сетей с помощью коммутаторов второго и третьего уровней, достижения их взаимодействия с помощь включения поддержки маршрутизации на коммутаторе третьего уровня.

Новые приобретаемые навыки в работе с оборудованием Cisco:

- Настройка VTP для управления виртуальными сетями;

- Настройка виртуальных локальных сетей на коммутаторах;

- Настройка транковых соединений между коммутаторами;

- Подключение к интерфейсу управления коммутаторов с помощью терминальных сессий (telnet-сессий)

- Настройка маршрутизации на коммутаторе 3-го уровня;

Сеть включает в себя следующие объекты:

- Коммутатор третьего уровня (многоуровневый коммутатор) S1 (1 шт.)

- Коммутаторы второго уровня S2, S3 (2 шт.)

- Персональные компьютеры C1, C2, C3, C4, C5, C6  (6 шт.)

Схема соединения объектов в сети представлена на рис.1

Рис.1. Схема сети.

Задание:

- Настроить коммутаторы S1, S2, S3 на парольный доступ к консоли, терминальным подключениям, привилегированному режиму.

- Настроить все компьютеры на принадлежность одной и той же ip-сети (195.1.1.0 / 24). Подтвердить возможность передачи пакетов между всеми персональными компьютерами и коммутаторами по протоколу IP.

- Включить использование VTP на коммутаторах S1, S2, S3. Задать имя VTP домена, задать роли для коммутаторов: S1 - клиент, S2 - сервер, S3 - “прозрачная” роль.

- Создать дополнительные виртуальные сети VLAN135, VLAN246.

- Объединить компьютеры C1, C3, C5 виртуальной сетью VLAN135, компьютеры C2, C4, C6 виртуальной сетью VLAN246, интерфейсы управления коммутаторов S1, S2, S3 оставить в VLAN1.

- Оценить возможность передачи пакетов между любыми компьютерами и интерфейсами управления коммутаторов. Объяснить причины этого.

- Настроить транковые соединения между коммутаторами S1–S2, S2–S3, S3–S1.

- Подтвердить возможность передачи ip-пакетов между:

  - компьютерами, принадлежащими одним и тем же виртуальным сетям;

  - интерфейсами управления коммутаторов.

- Объяснить причины возможности передачи ip-пакетов между вышеописанными объектами.

- Выявить невозможность передачи ip-пакетов между компьютерами, принадлежащими разным виртуальным сетям.

- Создать на основе имеющейся ip-сети четыре ip-подсети. Закрепить адреса произвольных трех ip-подсетей за используемыми тремя виртуальными локальными сетями. Применить новую ip-адресацию к существующим персональным компьютерам и интерфейсам управления коммутаторов.

- Оценить возможность передачи пакетов между любыми компьютерами и интерфейсами управления коммутаторов. Объяснить причины этого.

- Включить поддержку маршрутизации на коммутаторе 3-го уровня S1.

- Сконфигурировать коммутатор 3-го уровня так, чтоб все персональные компьютеры и интерфейсы управления коммутаторов могли взаимодействовать между собой по протоколу IP.

- Оценить возможность передачи пакетов между любыми компьютерами и интерфейсами управления коммутаторов. Объяснить причины этого.

- Через telnet – сессию подключиться с произвольного компьютера на интерфейс управления коммутаторов S2 или S3. Из telnet – сессии произвести выключение транкового порта между S2-S3 на данном коммутаторе. Закрыть установленную telnet-сессию.

- Оценить возможность передачи пакетов между любыми компьютерами и интерфейсами управления коммутаторов. Объяснить причины этого.

- Через telnet – сессию подключиться с очередного компьютера на интерфейс управления того коммутатора, где был выключен транковый интерфейс, произвести включение ранее отключенного транкового порта данного коммутатора и перевести в отключенное состояние другой транковый порт. Закрыть установленную telnet-сессию.

- Оценить возможность передачи пакетов между любыми компьютерами и интерфейсами управления коммутаторов. Объяснить причины этого.

Объем требуемых знаний.

- Настройка персональных компьютеров

  - Настройка протокола ip на персональном компьютере (ipconfig,  winipcfg)

  - Тестирование достижимости ip-адресов (ping)

- Настройка коммутаторов

  - Общие команды

    - Команда вызова контекстной подсказки (?)

    - Команда просмотра настроек (show)

    - Команда перехода в привилегированный режим (enable)

    - Команда переход в режим конфигурации настроек (configure terminal)

    - Просмотр списка интерфейсов (show interface ?)

    - Просмотр списка виртуальных сетей (show vlan)

    - Просмотр списка известных маршрутов (show ip route)

    - Вход в контекст интерфейса (interface ?)

    - Вход в контекст виртуальной локальной сети (interface vlan ?)

    - Вход в контекст интерфейса настройки маршрутизации (router ?)

    - Задание ip адреса виртуальной сети коммутатора (ip address X.X.X.X Y.Y.Y.Y)

    - Задание ip адреса шлюза коммутатора (ip default-gateway X.X.X.X Y.Y.Y.Y)

    - Переключение порта коммутатора в транковый режим (switchport mode trunk)

    - переключение порта коммутатора в режим "доступа" (switchport mode access)

    - Сопоставление порта коммутатора с виртуальной локальной сетью (switchport access vlan Z)

    - Просмотр настроек VTP (show vtp ?)

    - Задание параметров VTP (vtp ?)

Структура отчета по лабораторной работе:

- Титульный лист

- Задание

- Топологическая схема сети

  - Указать на схеме наименования узлов сети, адреса и типы  сетевых интерфейсов

- Ход работы

  - Данный раздел состоит из последовательного описания значимых выполняемых шагов (с указанием их сути) и копий экранов (должна быть видна набранная команда и реакция системы, если она есть).

- Конфигурации  настроенного оборудования

  - Привести значимые фрагменты окончательных конфигурационных файлов (startup-config) для коммутаторов, пояснить значение команд.

- Выводы