# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1-26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО

ПРОБЕГА И ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА

Цель работы: проверка применимости модели идеального газа для воздуха при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Приборы и принадлежности: сосуд с пробкой, в которую вставлен капилляр (рис. 1), мерный сосуд для сбора вытекающей жидкости; измерительная линейка для определения высоты жидкости, микроскоп с прозрачной градуировочной линейкой и срез капилляра для определения его радиуса.

КРАТКОЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Идеальным газом называют систему материальных точек, потенциальная энергия взаимодействия которых  пренебрежимо мала по сравнению с их кинетической энергией. Обмен энергией между частицами в таких случаях происходит только в момент удара. При этом, в большинстве случаев, полагают удар двух частиц абсолютно упругим, без перехода части кинетической энергии в потенциальную энергию возбужденной молекулы или атома.

Подобная модель является приближенной и хорошо отвечает наблюдаемым свойствам газов при выполнении условия D ( <(>, где D – эффективный диаметр частиц газа, а <(> ( средняя длина свободного пробега частиц между соударениями.

В молекулярно-кинетической теории газов под эффективным диаметром понимают наименьшее расстояние между частицами, на которое они могут сблизиться при соударении. На первой стадии столкновения микрочастиц (молекул или атомов) их кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию деформированных электронных оболочек. Затем, на последующей стадии, энергия упругодеформированных электронных оболочек переходит в кинетическую энергию разлетающихся частиц. Очевидно, что чем выше кинетическая энергия частиц, тем на меньшее расстояние они могут сблизиться при ударе. Поэтому величина эффективного диаметра молекул газа не является «константой», а зависит от параметров состояния газа (в первую очередь – от температуры).

Молекулярно-кинетическая теория позволила получить формулы, в которых макроскопические параметры газа (давление, объем, температура),  связаны с его микропараметрами (размеры, масса молекулы, ее скорость). Пользуясь этими формулами, можно при помощи легко измеряемых макропараметров – давления, температуры, коэффициента внутреннего трения – получить интересующие нас микропараметры.

В данной работе вычисляется средняя длина свободного пробега по коэффициенту внутреннего трения (вязкости).

Из молекулярно-кинетической теории вытекает формула, связывающая вязкость со средней длиной свободного пробега молекулы. Эта формула имеет вид

,                                          (1)

где ( ( коэффициент внутреннего трения (вязкости); ( ( плотность газа; <(> ( средняя длина свободного пробега; <v> ( средняя арифметическая скорость теплового движения молекул. С учетом максвелловского распределения молекул по скоростям

.            	                            (2)

Плотность газа ( при давлении Р, температуре Т и молярной массе (

.            	                                 (3)

Величину внутреннего трения газа (() можно определить, используя закон Пуазейля, согласно которому объем газа, протекающего по трубке радиусом r, длиной ( за время t выражается следующим образом:

.     	                                  (4)

Комбинируя (1) и (4) с учетом (2) и (3), получаем рабочую формулу для расчета средней длины пробега молекул

.      	                      (5)

Учитывая, что R = 8,31 Дж/К(моль, ( = 0,029 кг/моль, рассчитываем коэффициент пропорциональности в формуле (5)

.

Таким образом, формула (5) примет следующий вид:

,     		                            (6)

где r – радиус капилляра;  ( длина капилляра; P, T – давление и температура воздуха в помещении; V – объем воздуха, вошедшего в сосуд  за время t; (P – разность давлений на концах капилляра [см. формулу (12)].Средняя длина свободного пробега (( и эффективный диаметр молекулы D связаны между собой соотношением

,    		                                   (7)

где  n – концентрация молекул газа при давлении (P) и температуре (T)

,      	                                       (8)

где = 0 (C = 273 K; P0 = 760 мм рт. ст. (  Па; n0 = 2,7·1025 м(3 – число Лошмидта, т.е. концентрация молекул при нормальных условиях (,).

Эффективный диаметр молекулы воздуха (D) можно вычислить из формулы (7), выражающей его связь с длиной свободного пробега ((().С учетом соотношения (8), получим

.   	                                    (9)

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОПИСАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Фактическая задача определения  сводится к определению коэффициента внутреннего трения ( воздуха. Схема используемого устройства приведена на рис. 1. Сосуд 1 заполнен водой и закрыт пробкой 2, через которую проходит капиллярная трубка 3. При закрытом кране 4 давление воздуха над жидкостью равно атмосферному, т.к. сосуд сообщается с атмосферой через капилляр. Как только кран открывается, начинается истечение жидкости непрерывной струей до тех пор, пока сумма давлений воздуха над жидкостью ) и гидростатического давления жидкости  внутри сосуда на уровне отверстия ((gh) не станет равным атмосферному (Ратм), т.е.

(10)

С этого момента жидкость будет выливаться отдельными каплями. В капилляр будет засасываться воздух, т.к. концы капилляра будут находиться под разным давлением (верхний - под  атмосферным, а нижний – под давлением газа внутри сосуда Р1). Разность давлений на концах капилляра с учетом (10)

(  				    (11)

Так как площадь сечения сосуда 1 велика, а объем вытекшей жидкости будет незначительным, поэтому в качестве (P можно взять среднюю разность давления на концах капилляра в начале и в конце истечения жидкости

(          	                          (12)

где ( = 103 кг/м3 – плотность воды; h1, h2 – высота уровня жидкости (рис. 1).

Радиус капилляра измеряют с помощью микроскопа. Температуру и атмосферное давление воздуха измеряют термометром и барометром, установленными в помещении лаборатории.

Объем воздуха, вошедшего в сосуд, равен объему вытекшей жидкости и определяется мерным сосудом.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Проведите измерения, заполните таблицы.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

- Закройте кран 4 и заполните сосуд водой так, чтобы поверхность воды не касалась капиллярной трубки. Плотно закройте сосуд пробкой 2.

- С помощью линейки измерьте высоту h1 столба жидкости – от уровня конца сосуда до уровня поверхности воды.

- Установите сосуд, откройте кран 4 и дождитесь момента, когда струя вытекающей воды начнет разбиваться на капли. Быстро замените  сосуд с водой на пустой сосуд и одновременно включите секундомер. Отметьте время наполнения 50 мм воды.

- Измерьте высоту h2. По формуле (12) рассчитайте (Р.

- Запишите показания термометра и барометра (в единицах СИ). Повторите опыт еще 2 раза по п. 1–4 .

- Выполните серию измерений радиуса капилляра с помощью микроскопа (см. Обработка результатов измерений). Запишите все измеренные  и рассчитанные величины в таблицу.

- По формуле (6) рассчитайте <(>, используя средние арифметические значения (Р, r и V.

- По формуле (9) оцените величину эффективного диаметра молекул воздуха.

- Оцените погрешность, с которой определяется средняя длина свободного пробега молекул воздуха в данном  эксперименте.

| № п/п | h1 | h2 | (Р | t | r | V | T | P | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | Па | С | м | м3 | К | Па | м |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВОПОРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Каким образом в лабораторной установке осуществляется ламинарное течение воздуха? Ответ обосновать.

- Почему в установке используется вода, и какую роль она играет в процессе измерения длины свободного пробега воздуха?

- Какие процессы происходят в капилляре? Каким должен быть оптимальный размер капилляра?

- При каком размере капилляра по длине и диаметру следует ожидать наилучших результатов измерения?

- Почему длина свободного пробега зависит от атмосферного давления? Ответ обосновать.

- Как влияет влажность воздуха в лаборатории на точность измерения длины свободного пробега? Ответ обосновать приближенными расчетами.

- Как влияет высота столба воды в приборе на величину измеряемой длины свободного пробега?

- Как связаны коэффициент  внутреннего трения и длина свободного пробега молекул воздуха? Сделайте соответствующий аналитический анализ.

- Запишите закон Пуазейля. Почему длина свободного пробега зависит от длины капилляра?

- Почему эффективный диаметр молекул газа не является константой, а зависит от температуры?

- Если перед экзаменатором поставлена задача «смоделировать данный опыт», то какие величины нужно варьировать в первую очередь? Ответ обосновать.

- Предложите и обоснуйте собственный способ измерения длины свободного пробега молекул газа.

- Какие значения имеют, на ваш взгляд, длины свободного пробега электронов в металле, в пучке электронов?

- Сравните значения свободного пробега кислорода, азота, водорода и ряда других газов. Какие выводы можно сделать из проведенного анализа?

- Как выбрать оптимальное время проведения эксперимента? Ответ обосновать расчетами.

- Как зависит величина длины свободного пробега молекул от скорости их движения?

- В теоретическую формулу для определения длины свободного пробега входит концентрация молекул газа. Как это учитывается в опыте?

- Почему концы капилляра в эксперименте находятся под разным давлением? Отчего зависит величина этого давления?

- Изменится ли величина ( при замене воды более плотной жидкостью? Какие экспериментально измеренные значения будут  изменяться при такой замене?

- Определите коэффициент теплопроводности воздуха, используя данные, полученные в эксперименте.

- Почему погрешность измерения радиуса капилляра должна быть наименьшей из погрешностей всех других величин?

- В каком случае длина свободного пробега молекул воздуха будет определяться размерами лаборатории, в которой проводят опыт?

- Как изменится длина свободного пробега, если газ станет реальным (ван-дер-ваальсовским газом)?

- Как влияет точность и качество изготовления капилляра на точность измерений?

- В каких явлениях переноса длина свободного пробега молекул газа играет важную роль? Какие из них могут быть применены для экспериментального определения (? Ответ обосновать.

# Text boxes

Рис. 1

3

2

h1

h2

1

4

5