Порядок и правила подбора противогаза ГП–7Б по размеру

Подбор маски необходимого типоразмера (рост и положение лямок наголовника) противогаза осуществляется на основании результатов определения следующих размеров головы:

- горизонтального обхвата;

- вертикального обхвата.

Горизонтальный обхват головы определяется с помощью измерительной (сантиметровой) ленты путем измерения размера головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы (см. рис.).

Вертикальный обхват головы определяется с помощью измерительной (сантиметровой) ленты путем измерения размера головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок (см. рис.).

По сумме вертикального и горизонтального обхватов головы определяют типоразмер маски (лицевой части) в соответствии с таблицей размеров

Таблица размеров противогаза

| Характеристика лицевой части | Необходимый типоразмер лицевой части при сумме вертикального и горизонтального обхватов головы |
| --- | --- |
|  | до 1185 включ. | св. 1185 до 1210 включ. | св. 1210 до 1235 включ. | св. 1235 до 1260 включ. | св. 1260 до 1285 включ. | св. 1285 до 1310 включ. | св. 1310 |
| Рост | 1 | 2 | 3 |
| Положение лямок наголовника | 4-8-6 | 3-7-6 | 3-6-5 | 3-5-4 | 3-6-5 | 3-5-4 | 3-4-3 |
| а) лобной | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| б) височной | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| в) щечных | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |