Инструкция по требованиям безопасности

при проведении технической проверки противогазов

- при проверке обязательно присутствие врача (фельдшера) со средствами первой помощи; во время проверки необходимо постоянно контролировать направление ветра;

- к проверке допускается личный состав, знающий свойства хлорпикрина, устройство и правила пользования противогазом, а также порядок его проверки;

- вход в палатку (помещение) для проверки противогазов производить по команде командира звена технической проверки противогазов;

- категорически запрещается подогревать хлорпикрин для его испарения, так как при сильном нагревании он разлагается с образованием фосгена;

- запрещается снимать противогаз во время проверки в палатке (помещении) с хлорпикрином, заходить в палатку (помещение) с хлорпикрином без противогаза;

- при раздражении глаз немедленно выйти из палатки (помещения) в наветренную сторону и снять противогаз;

- распыление хлорпикрина производить в противогазе и защитных перчатках;

- запрещается хранить бачек распылителя и тару с хлорпикрином в теплом помещении или оставлять на солнце;

- при разливе хлорпикрина его следует немедленно дегазировать раствором сернистого натрия или засыпать измельченным углем, торфом или другими пористыми веществами.

Начальник ПВ СИЗ №__ (___________):                          _____________