ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при проведении

погрузочно-разгрузочных работ

- При погрузке на тележки, грузовые автомобили рабочий предварительно должен убедиться в исправном состоянии их, особое внимание при этом обращая на надежность закрепления бортов. На неисправные тележки и автомобили погрузку не производить и поставить в известность мастера или бригадира.

- Подкладывать камни, доски для остановки движущихся автомобилей или тележек, а также вкладывать между спицами колес поленья и другие предметы – запрещается.

- После погрузки или разгрузки, необходимо закрыть на запоры борта автомобилей, очистить пути и проходы для них.

- Запрещается грузить тележки и вагоны, автомобили сверх указанной для них грузоподъемности.

- Укладывать на тележки, платформу и грузовые автомобили грузы рабочие должны:

а) следить, чтобы груз лежал вполне устойчиво и не мог упасть от случайных толчков в пути, а также - не выпирая бортов;

б) располагать груз таким образом, чтобы он не мог зацепить во время движения за колонны, стены.

- Запрещается садиться на прицепные тележки и листы, на движущийся автомобиль, платформу, вагон, стоять на платформах, либо подножках платформ и автомобиля во время их движения, а также переходить с одной платформы на другую.

- Погрузку и разгрузку из машин производить только тогда, когда она заторможена.

- Разгрузку из машин пруткового или листового металла начинать сверху.

- Погрузо-разгрузочные операции с катучими грузами (бочки, барабаны, кабели, круглый металл и т. д.) следует выполнять механизированным способом, либо при помощи наклонной плоскости или слег, с удерживанием грузов канатами с противоположной стороны. Во время разгрузки из вагона или автомобиля раскатывающихся грузов (бревен, круглого металла и т. п.) на разгрузочной площадке не должно быть людей. В месте разгрузки следует выставлять наблюдателя.

Начальник ПВ СИЗ № _ (_________):                 __________________