Сравнительный анализ Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н , и Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н

Новые Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н , разработаны на основании Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н .

Новыми Правилами  внесены следующие изменения:

1) отсутствует формулировка характеристики ручного инструмента "быть надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии";

2) приведена в порядок нумерация ссылок на Технические регламенты и сделана актуализация изменений Технических регламентов;

3) исключены неконкретные формулировки инструкции по безопасному использованию ручного инструмента, по применению методов работ, материалов, технологической оснастки и оборудования, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами ;

4) уточнены положения, касающиеся запыленности воздуха рабочих зон как вредного фактора при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений;

5) введена и конкретизирована установка дополнительных требований безопасности в соответствии со спецификой деятельности работодателя и исходя из оценки уровня профессиональных рисков, а также применение в целях контроля за безопасным производством работ приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ;

6) вводится новый пункт  про возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника;

7) полностью исключена глава II "Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)"  (допуск работников к работе с инструментом и приспособлениями, прошедших медицинский осмотр и подготовку по охране труда, в возрасте не моложе 18 лет, выдача СИЗ, режим труда и отдыха, извещение о несчастных случаях);

8) убрано уточнение про установку переходных мостиков в местах перехода через траншеи, ямы, канавы с требованиями по ограждению;

9) исключено требование об оборудовании наружных выходов зданий (сооружений) тамбурами или воздушно-тепловыми завесами;

10) убрано абстрактное понятие "чистота" при содержании переходов, лестниц, площадок и перил. "Посыпка песком" заменена на формулировку "обработка противоскользящими средствами";

11) убраны требования о том, что ступени, пандусы, мостики должны выполняться на всю ширину прохода. Лестницы должны оборудоваться перилами высотой не менее 1 м, ступени должны выполняться ровными и нескользкими. Металлические ступени должны иметь рифленую поверхность. Дверные проемы не должны иметь пороги. Внутрицеховые рельсовые пути должны укладываться заподлицо с уровнем пола;

12) исключена формулировка, уточняющая расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций здания и оборудования и при движении людей;

13) уточнена высота перил ограждения (не менее 1,1 м). В старых Правилах  была указана высота перил ровно 1 м;

14) исключены требования про искусственное освещение производственных помещений и приспособления для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок оконных и фонарных переплетов или других открывающихся устройств в производственных помещениях;

15) убрано требование по размерам верстака и оборудованию выдвижных ящиков верстака ограничителями для предотвращения их падения;

16) убрано требование о выполнении перекрестной насечки на рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок тисков, а также требование о непревышении зазора 0,1 мм при закрытых тисках между рабочими поверхностями стальных сменных плоских планок;

17) уточнено, что защитный экран для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала должен устанавливаться в случае риска причинения вреда здоровью работника. Исключены требования к материалу защитного экрана и к месту его установки;

18) установлено требование о том, что использование подножной решетки на полу перед верстаком должно быть обосновано работодателем в рамках проведенных процедур системы управления охраной труда (СУОТ);

19) в журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента не требуется вносить результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления для аккумуляторного инструмента;

20) введено требование о необходимости использования при работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) в рамках проведенных процедур СУОТ;

21) убрана формулировка о периодическом техническом освидетельствовании домкратов не реже одного раза в 12 месяцев;

22) исключены требования к конструкции переносных ручных электрических светильников, требование о том, что для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В. Также указано, что ремонт переносных светильников без отключения от электрической сети запрещается;

23) дополняется необходимость проверки защитных кожухов штепсельной вилки и выключателя (при наличии);

24) пункт  о наличии определенных групп по электробезопасности при использовании электроинструмента и оборудования исключен из новых Правил ;

25) исключено требование по работе с электроинструментом классов I, II, III в сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения;

26) исключен запрет на работу с электроинструментом на стремянках, а также уточнено, что работникам, не имеющим соответствующей квалификации, запрещено самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения;

27) убрана неконкретная формулировка закрепления предметов, подлежащих сверлению ("надежное закрепление");

28) убран пункт , указывающий, что меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ;

29) отсутствует неконкретная формулировка перерыва ("длительный перерыв") в работе электроинструмента;

30) введены дополнительные условия немедленного прекращения работы электроинструмента (перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки);

31) установлено требование о том, что не требуется проводить для аккумуляторного инструмента измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (в рамках периодической проверки электроинструмента и приспособлений);

32) установлено требование о наличии на корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты даты следующих испытаний;

33) исключено требование об испытаниях шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность. Шлифовальные и отрезные круги в соответствии с новыми Правилами  подлежат только визуальному осмотру перед выдачей в эксплуатацию. Шлифовальные и отрезные круги должны соответствовать требованиям технической документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к абразивному инструменту;

34) исключено требование об испытаниях шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность;

35) отсутствуют требования к защитным кожухам шлифовального инструмента и работе без них. Заменена формулировка "защитные очки или щитки защитные лицевые" на "средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц";

36) исключено требование о необходимости работника следить за тем, чтобы боковые грани пневмоинструмента не имели острых ребер;

37) исключено общее описание использования гибких шлангов для пневмоинструмента. Также исключено узкое техническое требование о присоединении шлангов к пневмоинструменту. В новых Правилах  указано, что присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо в соответствии с технической документацией организации-изготовителя;

38) исключено требование о техническом обслуживании пневмоинструмента не реже одного раза в 6 месяцев независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента. Новые Правила  детализируют, что разборка, промывка, смазка деталей и заправка роторных лопаток пневмоинструмента производится в соответствии с технической документацией организации-изготовителя;

39) убраны требования по установке абразивного инструмента на вал пневматической шлифовальной машины (посадка, установка прокладок, установка круга);

40) отсутствует требование о запрете запускать бензопилу рядом с легковоспламеняемым материалом;

41) исключен пункт  о работе с бензопилами работников с медицинскими имплантами;

42) исключен пункт  о снабжении кусторезов (мотокос) устройством остановки двигателя;

43) введены рекомендательные требования (взамен обязательных требований) по отношению к размещению кусторезов (мотокос), имеющих вес 7,5 кг и менее на одинарной плечевой подвеске;

44) исключена глава "Заключительные положения"  о том, что федеральный государственный надзор за выполнением требований Правил  осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации), а также пункт  о том, что руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении требований Правил , несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

45) произведена корректировка формы наряда-допуска :

- в верхней части наряда-допуска добавлены графы: подразделение, выдан (дата), действителен до (дата), руководителю работ (должность, фамилия, имя, отчество);

- в пункте 1.5  исключена формулировка "наряд выдал руководитель работ", оставлен вариант "наряд выдал";

- в пункте 2.1  в графе изменена формулировка с "профессия (специальность)" на "профессия (должность)".

Таким образом, можно сделать вывод, что новая редакция Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями  внесла ряд значительных изменений, при этом был убран ряд избыточных требований для работодателя (требование об испытаниях шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность, требование о техническом обслуживании пневмоинструмента не реже одного раза в 6 месяцев независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента, требование об оборудовании наружных выходов зданий (сооружений) тамбурами или воздушно-тепловыми завесами, требования о том, что ступени, пандусы, мостики должны выполняться на всю ширину прохода. Лестницы должны оборудоваться перилами высотой не менее 1 м, ступени должны выполняться ровными и нескользкими. Металлические ступени должны иметь рифленую поверхность. Дверные проемы не должны иметь пороги. Внутрицеховые рельсовые пути должны укладываться заподлицо с уровнем пола, требования про искусственное освещение производственных помещений и приспособления для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок оконных и фонарных переплетов или других открывающихся устройств в производственных помещениях и др.).

Новыми Правилами  установлено, что соблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями должно обосновываться работодателем самостоятельно в рамках проведения процедур системы управления охраной труда (СУОТ), а также исходя из оценки уровня профессиональных рисков. Внесенные изменения упрощают работодателю соблюдение требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями (возможность электронного документооборота, применение в целях контроля за безопасным производством работ приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ и др.).

Новыми Правилами  введен ряд новых актуальных требований, проведено устранение неточностей и неконкретных формулировок, произведено улучшение структуры документа, убран ряд ссылок на другие документы по охране труда.

| Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденные приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 3 . Ручной инструмент, как немеханизированный, так и механизированный, должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) . | 2.1 . Ручной инструмент, как немеханизированный, так и механизированный, должен быть надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) . | В новых Правилах отсутствует формулировка характеристики ручного инструмента "быть надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем состоянии". |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) , принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 , (опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесеннымирешениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. N 248 , от 19 мая 2015 г. N 55 , решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37 . | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) , принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 , (опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. N 37 . Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного | В новых Правилах приведена в порядок нумерация ссылок на Технические регламенты и сделана актуализация изменений Технических регламентов. В новых Правилах отсутствует неконкретная формулировка инструкции по безопасному использованию ручного инструмента. |
| Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) , принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 768 (опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 2 сентября 2011 г.) с изменениями, внесенными решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 884 , решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 декабря 2012 г. N 247 , от 25 декабря 2012 г. N 292 и от 25 октября 2016 г. N 120 ). Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по безопасному использованию ручного инструмента. | оборудования" (ТР ТС 004/2011) , принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 768 (опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 2 сентября 2011 г.) с изменениями, внесенными решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 884 (далее - технические регламенты Таможенного союза). Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по безопасному использованию ручного инструмента в форме, понятной для работников и соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" . |  |
| - | 4 . Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. | Данная формулировка исключена из новых Правил . |
| - | 5 . В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки и оборудования, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами , следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. | Данный пункт полностью исключен из новых Правил . |
| 7 . При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 2 ) повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон; | 7 . При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 2 ) повышенной загазованности воздуха рабочих зон; | В новых Правилах уточняется про запыленность воздуха рабочих зон как вредного фактора при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений. |
| 8 . Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе: 1 ) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам . Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; | 8 . Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников | В новых Правилах введена и конкретизирована установка дополнительных требований безопасности в соответствии со спецификой деятельности работодателя и исходя из оценки уровня профессиональных рисков, а также применение в целях контроля за безопасным производством работ приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |
| 2 ) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. |  |  |
| 9 . Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | - | В новых Правилах вводится новый пункт про возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника. |
| - | II. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) . 9 . К работе с инструментом и приспособлениями допускаются работники, прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр, а также подготовку по охране труда. | Глава II "Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)" полностью исключена из новых Правил (допуск работников к работе с инструментом и приспособлениями, прошедших медицинский осмотр и подготовку по охране труда, в возрасте не моложе 18 лет, выдача СИЗ, режим труда и отдыха, извещение о несчастных случаях). |
|  | К работе с электрифицированным, пневматическим, гидравлическим, ручным пиротехническим инструментом, инструментом с приводом от двигателя внутреннего сгорания допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет. 10 . При организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия. |  |
|  | 11 . Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты . Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований охраны труда при выполнении конкретных видов работ. |  |
|  | 12 . Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством. |  |
|  | 13 . Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о всех замеченных им нарушениях Правил , неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается. |  |
| 10 . Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны закрываться или ограждаться. На ограждениях должны устанавливаться предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. | 14 . Траншеи, подземные коммуникации на территории организации должны закрываться или ограждаться. На ограждениях должны устанавливаться предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. | Из новых Правил убрано уточнение про установку переходных мостиков в местах перехода через траншеи, ямы, канавы с требованиями по ограждению. |
|  | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. |  |
| - | 16 . Наружные выходы зданий (сооружений) должны оборудоваться тамбурами или воздушно-тепловыми завесами. | Из новых Правил исключено требование об оборудовании наружных выходов зданий (сооружений) тамбурами или воздушно-тепловыми завесами. |
| 12 . Переходы, лестницы, площадки и перила к ним необходимо содержать в исправном состоянии, а расположенные на открытом воздухе - очищать в зимнее время от снега и льда и обрабатывать противоскользящими средствами. | 17 . Переходы, лестницы, площадки и перила к ним необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе - очищать в зимнее время от снега и льда и посыпать песком. | В новых Правилах убрано абстрактное понятие "чистота" при содержании переходов, лестниц, площадок и перил. "Посыпка песком" заменена на формулировку "обработка противоскользящими средствами". |
| - | 18 . Ступени, пандусы, мостики должны выполняться на всю ширину прохода. Лестницы должны оборудоваться перилами высотой не менее 1 м, ступени должны выполняться ровными и нескользкими. Металлические ступени должны иметь рифленую поверхность. Дверные проемы не должны иметь пороги. 19 . Внутрицеховые рельсовые пути должны укладываться заподлицо с уровнем пола. | Данные пункты полностью исключены из новых Правил . |
| 14 . Ширина проездов внутри производственных помещений должна соответствовать габаритам транспортных средств или транспортируемых грузов. | 21 . Ширина проездов внутри производственных помещений должна соответствовать габаритам транспортных средств или транспортируемых грузов. Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций здания и оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при движении людей - не менее 0,8 м. | В новых Правилах исключена формулировка, уточняющая расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций здания и оборудования и при движении людей. |
| 15 . В тех случаях, когда по условиям технологического процесса каналы, желоба и траншеи невозможно закрыть, они должны ограждаться перилами высотой не менее 1,1 м с обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м от пола. | 22 . В тех случаях, когда по условиям технологического процесса каналы, желоба и траншеи невозможно закрыть, они должны ограждаться перилами высотой 1 м с обшивкой по низу на высоту не менее 0,15 м от пола. | В новых Правилах уточнена высота перил ограждения (не менее 1,1 м). В старых Правилах было указана высота перил ровно 1 м. |
| - | 23 . Искусственное освещение производственных помещений должно быть двух систем: общее (равномерное или локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется местное). Применение только местного освещения не допускается. | Из новых Правил исключены требования про искусственное освещение производственных помещений и приспособления для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок оконных и фонарных переплетов или других открывающихся устройств в производственных помещениях. |
|  | 24 . Для открывания, установки в требуемом положении и закрывания створок оконных и фонарных переплетов или других открывающихся устройств в производственных помещениях должны предусматриваться приспособления, легко управляемые с пола или с рабочих площадок. |  |
| 17 . Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев. | 26 . Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев. Ширина верстака должна быть не менее 750 мм, высота - 800-900 мм. Выдвижные ящики верстака должны оборудоваться ограничителями для предотвращения их падения. | В новых Правилах убрано требование по размерам верстака и оборудованию выдвижных ящиков верстака ограничителями для предотвращения их падения. |
| 18 . Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев. Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков перемещались без заеданий, рывков и надежно фиксировались в требуемом положении. Тиски должны оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта. | 27 . Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один от другого и закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок тисков должна выполняться перекрестная насечка с шагом 2-3 мм и глубиной 0,5-1 мм. При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями стальных сменных плоских планок не должен превышать 0,1 мм. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев. | Из новых Правил убрано требование о выполнении перекрестной насечки на рабочей поверхности стальных сменных плоских планок губок тисков, а также требование о не превышении зазора 0,1 мм при закрытых тисках между рабочими поверхностями стальных сменных плоских планок. |
|  | Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков перемещались без заеданий, рывков и надежно фиксировались в требуемом положении. Тиски должны оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта. |  |
| 19 . Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью работника должен быть установлен защитный экран высотой не менее 1 м. | 28 . Для защиты работающих от отлетающих частиц обрабатываемого материала на верстаке должен быть установлен защитный экран высотой не менее 1 м сплошной или из сетки с ячейками не более 3 мм. При двусторонней работе на верстаке экран должен устанавливаться в середине, а при односторонней - со стороны, обращенной к рабочим местам, проходам и окнам. | В новых Правилах уточнено, что защитный экран для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала должен устанавливаться в случае риска причинения вреда здоровью работника. При этом из новых Правил исключены требования к материалу защитного экрана и к месту его установки. |
| 21 . Пол у верстака должен быть ровный и сухой. Использование подножной решетки на полу перед верстаком должно быть обосновано работодателем в рамках проведенных процедур систему управления охраной труда (далее - СУОТ). | 30 . Пол у верстака должен быть ровный и сухой. На полу перед верстаком должна укладываться подножная решетка. | В новых Правилах установлено требование, что использование подножной решетки на полу перед верстаком должно быть обосновано работодателем в рамках проведенных процедур системы управления охраной труда (СУОТ). |
| 26 . Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: | 35 . Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: | В новых Правилах в журнал осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента не требуется вносить результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления для аккумуляторного инструмента. |
| 6 ) результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления (для электрифицированного инструмента, за исключением аккумуляторного инструмента); | 6 ) результаты испытания изоляции повышенным напряжением, измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления (для электрифицированного инструмента); |  |
| 33 . Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ. | 42 . Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в защитных очках (щитке защитном лицевом) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. | Новыми Правилами введено требование о необходимости использования при работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) в рамках проведенных процедур СУОТ. |
| 34 . При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования: 1 ) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию после ремонта или замены ответственных деталей в соответствии с технической документацией организации-изготовителя; | 43 . При работе с домкратами должны соблюдаться следующие требования: 1 ) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев, а также после ремонта или замены ответственных деталей в соответствии с технической документацией организации-изготовителя; | В новых Правилах уточнены требования при работе с домкратами: убрана формулировка о периодическом техническом освидетельствовании домкратов не реже одного раза в 12 месяцев. |
| 36 . При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться следующие требования: 3 ) ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться работниками, имеющими соответствующую квалификацию. Ремонт переносных светильников без отключения от электрической сети запрещается. | 45 . При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться следующие требования: 1 ) переносные ручные электрические светильники (далее - переносные светильники) должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой; 2 ) защитная сетка переносного светильника конструктивно должна быть выполнена как часть корпуса или укреплена на рукоятке переносного светильника винтами или хомутами; | Из новых Правил исключены требования к конструкции переносных ручных электрических светильников, требование о том, что для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В. Также в новых Правилах четко указано, что ремонт переносных светильников без отключения от электрической сети запрещается. |
|  | 3 ) патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической лампы были недоступны для прикосновения; 4 ) для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В; 7 ) ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться с отключением переносного светильника от электрической сети работниками, имеющими соответствующую квалификацию. |  |
| 38 . Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента (далее - электроинструмент) работник, назначенный работодателем ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять: 1 ) комплектность, исправность, в том числе кабеля, защитных кожухов (при наличии) штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента; | 47 . Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента (далее - электроинструмент) работник, назначенный работодателем ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять: 1 ) комплектность, исправность, в том числе кабеля, штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента; | В новых Правилах дополняется необходимость проверки защитных кожухов штепсельной вилки и выключателя (при наличии). |
| - | 50 . Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III. | Пункт о наличии определенных групп по электробезопасности при использовании электроинструмента и оборудования исключен из новых Правил . |
| - | 52 . В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения разрешается работать с электроинструментом классов I и II при условии, что только один электроинструмент получает питание от автономной двигатель-генераторной установки, разделительного трансформатора или преобразователя частоты с разделительными обмотками, а также с электроинструментом класса III. При этом источник питания находится вне сосуда, а его вторичная цепь не заземлена. | Из новых Правил исключено требование по работе с электроинструментом классов I, II, III в сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения. |
| 44 . При работе с электроинструментом запрещается: 4 ) работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах; 8 ) самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения работникам, не имеющим соответствующей квалификации. | 55 . При работе с электроинструментом запрещается: 4 ) работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках; 8 ) самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения. | Из новых Правил исключен запрет на работу с электроинструментом на стремянках, а также уточнено, что работникам, не имеющим соответствующей квалификации, запрещено самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения. |
| 45 . При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны закрепляться. | 56 . При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны надежно закрепляться. | Из новых Правил убрана неконкретная формулировка закрепления предметов, подлежащих сверлению ("надежное закрепление"). |
| - | 59 . Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок . | Из новых Правил убран пункт , указывающий, что меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок . |
| 50 . При внезапной остановке электроинструмента, при переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве работы с электроинструментом и по ее окончании электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой. | 61 . При внезапной остановке электроинструмента, при переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при длительном перерыве в работе электроинструмента и по ее окончании электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой. | В новых Правилах отсутствует неконкретная формулировка перерыва ("длительный перерыв") в работе электроинструмента. |
| 51 . Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта. | 62 . Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, работа должна быть прекращена, а неисправный электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта (при необходимости). | В новых Правилах введены дополнительные условия немедленного прекращения работы электроинструмента (перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки), а также скорректирована формулировка пункта. |
| 52 . В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят: измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента); | 63 . В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят: измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм; | В новых Правилах установлено требование о том, что не требуется проводить для аккумуляторного инструмента измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (в рамках периодической проверки электроинструмента и приспособлений). |
| 53 . На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний. | 64 . На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера. | В новых Правилах установлено требование о наличии на корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты даты следующих испытаний. |
| 57 . Шлифовальные и отрезные круги подлежат визуальному осмотру перед выдачей в эксплуатацию. Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, а также не соответствующих требованиям технической документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к абразивному инструменту, или с просроченным сроком хранения. | 68 . Шлифовальные и отрезные круги перед выдачей в эксплуатацию должны испытываться на механическую прочность в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к абразивному инструменту. После испытания на механическую прочность на круге должна делаться отметка краской или наклеиваться специальный ярлык на нерабочей поверхности круга с указанием порядкового номера испытания, даты испытания и подписью работника, проводившего испытание. | Из новых Правил исключено требование об испытаниях шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность. Шлифовальные и отрезные круги в соответствии с новыми Правилами подлежат только визуальному осмотру перед выдачей в эксплуатацию. По новым Правилам шлифовальные и отрезные круги должны соответствовать требованиям технической документации организации-изготовителя и технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к абразивному инструменту. |
|  | Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, а также не имеющих отметки об испытании на механическую прочность или с просроченным сроком хранения. |  |
| - | 69 . Шлифовальные круги (кроме эльборовых), подвергшиеся химической обработке или механической переделке, а также круги, срок хранения которых истек, должны повторно испытываться на механическую прочность. 70 . Результаты испытания шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность заносятся в журнал. | Данные пункты отсутствуют в новых Правилах , из которых исключено требование об испытаниях шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность. |
| 59 . При работе с шлифовальным инструментом обязательно применение средств индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц. | 72 . До начала работы с шлифовальной машиной ее защитный кожух должен закрепляться так, чтобы при вращении вручную круг не соприкасался с кожухом. Работать без защитных кожухов допускается на машинах со шлифовальными головками диаметром до 30 мм, наклеенными на металлические шпильки. Применение в этом случае защитных очков или щитков защитных лицевых обязательно. | В новых Правилах отсутствуют требования к защитным кожухам шлифовального инструмента и работе без них. При этом в новых Правилах заменена формулировка "защитные очки или щитки защитные лицевые" на "средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц". |
| 65 . При работе с пневматическим инструментом (далее - пневмоинструмент) работник обязан следить за тем, чтобы: 1 ) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не имела повреждений, трещин, выбоин и заусенцев; 2 ) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал размерам втулки во избежание самопроизвольного выпадения, был плотно пригнан и правильно центрирован. Применять подкладки (заклинивать) или работать с пневмоинструментом при наличии люфта во втулке запрещается. | 79 . При работе с пневматическим инструментом (далее - пневмоинструмент) работник обязан следить за тем, чтобы: 1 ) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не имела повреждений, трещин, выбоин и заусенцев; 2 ) боковые грани пневмоинструмента не имели острых ребер; 3 ) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал размерам втулки во избежание самопроизвольного выпадения, был плотно пригнан и правильно центрирован. Применять подкладки (заклинивать) или работать с пневмоинструментом при наличии люфта во втулке запрещается. | Из новых Правил исключено требование о необходимости работника следить за тем, чтобы боковые грани пневмоинструмента не имели острых ребер. |
| 66 . Для пневмоинструмента использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается. Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. | 80 . Для пневмоинструмента применяются гибкие шланги. Использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается. Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой каким-либо иным способом запрещается. | Из новых Правил исключено общее описание использования гибких шлангов для пневмоинструмента. Также исключено узкое техническое требование о присоединении шлангов к пневмоинструменту. При этом в новых Правилах указано, что присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой необходимо в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. |
|  | Места присоединения шлангов к пневмоинструменту и трубопроводу, а также места соединения шлангов между собой не должны пропускать воздух. |  |
| 73 . Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание пневмоинструмента в исправном состоянии, должен разбирать его, промывать, смазывать детали и заправлять роторные лопатки в соответствии с технической документацией организации-изготовителя, обнаруженные при осмотре поврежденные или изношенные части заменять новыми. После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка частоты вращения шпинделя в соответствии с технической документацией организации-изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на холостом ходу. | 87 . Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание пневмоинструмента в исправном состоянии, не реже одного раза в 6 месяцев независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента должен разбирать его, промывать, смазывать детали и заправлять роторные лопатки, а обнаруженные при осмотре поврежденные или изношенные части заменять новыми. После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка частоты вращения шпинделя в соответствии с технической документацией организации-изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на холостом ходу в течение 5 минут. | Из новых Правил исключено требование о техническом обслуживании пневмоинструмента не реже одного раза в 6 месяцев независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента. Кроме того, новые Правила детализируют, что разборка, промывка, смазка деталей и заправка роторных лопаток пневмоинструмента производится в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. |
| - | 73 . При установке абразивного инструмента на вал пневматической шлифовальной машины посадка должна быть свободной; между кругом и фланцами должны устанавливаться эластичные прокладки из картона толщиной 0,5-1 мм. Круг должен устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы не было его радиального или осевого биения. | Из новых Правил убраны требования по установке абразивного инструмента на вал пневматической шлифовальной машины (посадка, установка прокладок, установка круга). |
| 79 . При работе с бензопилой запрещается: 2 ) запускать бензопилу внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы с бензопилой); | 94 . При работе с бензопилой запрещается: 2 ) запускать бензопилу внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы с бензопилой) или рядом с легковоспламеняемым материалом; | В новых Правилах отсутствует требование о запрете запускать бензопилу рядом с легковоспламеняемым материалом. |
| 89 . Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности: 5 ) смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак. | 104 . Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности: 5 ) тщательно смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак. | Из новых Правил исключена неконкретная формулировка ("тщательно"). |
| - | 107 . Во избежание риска повреждения здоровья работникам с медицинскими имплантами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к работе с бензопилой. | Из новых Правил исключен пункт о работе с бензопилами работников с медицинскими имплантами. |
| - | 119 . Кусторезы (мотокосы) должны быть снабжены устройством остановки двигателя, расположенным так, чтобы работник мог приводить его в действие, работая в средствах индивидуальной защиты рук от механических воздействий и удерживая кусторез (мотокосу) двумя руками. | Из новых Правил исключен пункт о снабжении кусторезов (мотокос) устройством остановки двигателя. |
| 104 . Кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на одинарной плечевой подвеской. Кусторезы (мотокосы) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески. | 121 . Кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, должны быть снабжены одинарной плечевой подвеской. Для кусторезов (мотокос) весом менее 6 кг плечевая подвеска не требуется. | Новыми Правилами введены рекомендательные требования (взамен обязательных требований) по отношению к размещению кусторезов (мотокос), имеющих вес 7,5 кг и менее на одинарной плечевой подвеске. |
| - | IV. Заключительные положения . 141 . Федеральный государственный надзор за выполнением требований настоящих Правил осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации). 142 . Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении требований Правил , несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Из новых Правил исключена глава "Заключительные положения" о том, что федеральный государственный надзор за выполнением требований Правил осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации), а также пункт о том, что руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении требований Правил , несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| Приложение: Форма наряда-допуска | Приложение: Форма наряда-допуска | Новыми Правилами произведена корректировка формы наряда-допуска : - в верхней части наряда-допуска добавлены графы: подразделение, выдан (дата), действителен до (дата), руководителю работ (должность, фамилия, имя, отчество); - в пункте 1.5 исключена формулировка "наряд выдал руководитель работ", оставлен вариант "наряд выдал"; - в пункте 2.1 в графе изменена формулировка с "профессия (специальность)" на "профессия (должность)". |

Эксперт по вопросам

производственной безопасности

Лазарев М.Ю.

Сравнительный анализ правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")